密封试验仪

产品型号：MFY-2（普通型）

产品用途：MFY-2密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

产品特点：

1.采用手动控制保压，操作更方便，性能更稳定。

2.所有气动原件均采用知名厂家产品，性能稳定可靠。杜绝了因为气动原件而产生的保压不稳现象。

3.优质有机玻璃（亚克力）密封桶，壁厚增至15mm，有效增强密封桶的抗压强度，延长使用寿命。

4.电子保压装置，减少机械磨损，使保压时间更持久。

5.PVC操作面板，压力数字显示，分辨率精确至0.1kPa，方便用户精确查看压力值。

6.内置时间显示器，保压开始计时器同步计时，方便用户记录观察保压时间，保压结束计时器自动清零。

试验原理：

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

技术参数：

1.真 空 度：-90kPa～0

2.精       度：1级

3.真空室有效尺寸：Φ270mm×200 mm (H)

4.气源压力： 0.7MPa （用户自备）

5.气源接口：Φ8聚氨酯管

6.外形尺寸：460×360×500mm

7.电       源：AC 220V 50Hz

8.净       重：12kg

标准配置：主机+实验密封桶+气源线

依据标准：GB/T 15171、ASTM D3078

更多信息来电咨询！

济南精基试验仪器有限公司

网址：www.sdjjyq.com   www.jnjjsyj.com

联系人：李安静

电话： 0531-88271101 88271103  88271109  13573179460

邮箱：1210042919@qq.com    QQ：1210042919

单品站:尘埃度仪- http://www.chenaiducedingyi.com

密封仪- http://www.mifengceshiyi.com

剥离试验机- http://www.dzboliji.com